Università degli Studi di Milano

Lezione 4 – Progetto di inter-reti

Ernesto Damiani

Sistemi di elaborazione dell’informazione

Modulo 2 - Unità Didattica 2

Indice

1.	Progetto di inter-reti	3

1.1	Le fasi progettuali	3

1.1.1	Fase 1	3

1.1.2	Fase 2	4

1.1.3	Fase 3	4

1.1.4	Fase  4	5

1.1.5	Fase 5	7

2.	Variable Length Subnet Mask (VLSM)	7

3.	Appendice: Tabelle	8

Progetto di inter-reti

## Le fasi progettuali

L'attività di progetto di un'inter-rete si articola nelle seguenti fasi:

- Determinazione del numero di subnet_id necessari per le future esigenze di crescita.

- Determinazione del numero massimo di indirizzi IP su ogni subnet, considerando la crescita futura.

- Determinazione delle maschere di sottorete

- Calcolo dei subnet_id da utilizzare

- Calcolo degli host_id e assegnazione degli indirizzi IP agli host.

La maschera di sottorete può essere unica per l'intera inter-rete (Fixed Length Subnet Mask, FLSM), secondo la tecnica vista nelle lezioni precedenti. In alternativa, come vedremo, si può attribuire una maschera diversa a ciascuna sottorete (Variable Length Subnet Mask, VLSM) con una tecnica più complessa ma che garantisce un uso più efficiente degli indirizzi IP.

Iniziamo con le tecniche di progetto FLSM.

### Fase 1

Prima di tutto bisogna stabilire quanti subnet_id servono. È richiesto un subnet_id univoco per:

- ciascuna rete locale, fisica o virtuale

- ciascuna connessione a Internet

La figura che segue mostra un inter-rete d’esempio che ha bisogno di cinque net_id: A, B, C, D ed E. Le reti A, B e D richiedono ciascuna un subnet_id univoco perché sono sottoreti distinte separate da router., mentre le connessioni ad Internet C ed E, richiedono un net_id pubblico.

### Fase 2

La seconda fase consiste nel calcolare il numero massimo di host_id (e quindi, di host) che serviranno su ciascuna sottorete. Non coincide esattamente con il numero di computer, perché è necessario un host_id per:

- ogni scheda  di rete installata in un computer con software di rete TCP/IP

- ogni scheda  di rete installata in una stampante TCP/IP

- ogni router su ciascuna sottorete.

Un router connesso a due subnet richiede due host_id (due indirizzi IP).

Quando si determina il numero di sottoreti e host_id è importante tenere conto delle prospettive di crescita.

Partiamo da un’inter-rete con due sottoreti connesse da un router e con 50 computer su ciascuna sottorete, e supponiamo che l'amministratore della rete usi il net_id pubblico in classe C 202.20.16 per rendere visibili tutti i suoi computer su Internet. Usando il subnetting, definisce la maschera 255.255.255.192 che crea due sottoreti logiche, ognuna delle quali consente un massimo di 62 host_id validi. Se in seguito viene aggiunto un altro segmento o se su un segmento sono necessari più di 62 host, l'amministratore deve scegliere una nuova maschera di subnet, interrompere il funzionamento della rete per riconfigurare la maschera e il software di rete e alla fine … probabilmente cercarsi un altro lavoro.

### Fase 3

A questo punto, si deve definire una maschera di sottorete. Usiamo la tecnica FLSM e definiamo una maschera valida per l'intera inter-rete. Questa maschera deve dare il numero desiderato di sottoreti e permettere di collegare un numero adeguato di computer a ciascuna sottorete.

Nelle lezioni precedenti abbiamo visto che il net_id effettivo di un indirizzo IP è determinato dal numero di bit impostati a 1 nella maschera di sottorete (espressa in notazione binaria). Per aumentare il numero di net_id disponibili, basta aggiungere più bit impostati a 1 alla maschera di sottorete. Supponiamo che l’autorità di registro vi abbia assegnato un net_id registrato di classe B di 202.20. Realizzando una rete unica, dovremmo usare la maschera predefinita di sottorete per la classe B (255.255.0.0) che individua il net_id  standard classe B 202.20  fornendo 65.535 host_id validi (da 202.20.1.1 a 202.20.255.254).

A titolo di esempio, consideriamo l'indirizzo 202.20.16.1 usando la maschera di sottorete 255.255.0.0. In notazione binaria l'applicazione della maschera è rappresentata come segue:

Indirizzo IP:11001010 00010100 00010000 00000001

Maschera :   11111111 11111111 00000000 00000000

Net_id:         11001010 00010100

Poiché il numero di computer è troppo alto per una singola rete, o anche per due, suddividiamo la rete in varie subnet.

Aggiungendo altri bit alla maschera, si aumentano i bit disponibili per il net_id e quindi si aumentano le possibili sottoreti.

Si supponga di aggiungere 3 bit alla maschera dell'esempio precedente. Ecco la nuova maschera in versione binaria:

11111111 11111111 11100000 00000000

Poiché ora nel net_id ci sono 3 bit in più, otteniamo 6 subnet_id:

11001010	00010100	001

11001010	00010100	010

11001010	00010100	011

11001010	00010100	100

11001010	00010100	101

11001010	00010100	110

NON sono consentiti subnet_id con tutti 0 o tutti 1. La maschera di sottorete si calcola come segue:

- Si converte il numero di sottoreti nel formato binario

- Il numero di bit necessario per rappresentare il numero di sottoreti in formato binario è il numero di bit aggiuntivi che si devono aggiungere alla maschera di sottorete di default. Se ad esempio si vogliono creare 4 sottoreti, il numero di bit aggiuntivi è pari a 2.

- Si riconverte la maschera di sottorete nel formato decimale puntato.

A titolo di esempio, Partiamo ancora una volta dal net_id di classe B di 202.20 e supponiamo di voler 5 cinque sottoreti.

- Conversione di 5 in formato binario: 101

- Numero di bit aggiuntivi: 3

- Si devono aggiungere 3 bit alla maschera di sottorete di default. La maschera di default per una rete di classe B è 255.255.0.0, in binario: 11111111 11111111 00000000 00000000

- Aggiungiamo i 3 bit e otteniamo la nuova maschera 11111111	11111111 11100000 00000000 che corrisponde a 255.255.224.0 in notazione decimale.

### Fase  4

La fase successiva consiste nel determinare i subnet_id delle sottoreti, che verranno creati applicando la nuova maschera di sottorete al net_id originale.

Per farlo ci sono tre modi:

- il calcolo manuale

- la procedura abbreviata incrementale

- la consultazione di tabelle con i valori già calcolati (le tabelle sono riportare in Appendice)

Il calcolo manuale dei subnet_id si svolge come abbiamo visto nelle lezioni precedenti:

- Si elencano tutte le possibili combinazioni binarie dei bit aggiunti alla maschera di sottorete di default.

- Si scarta le combinazioni con tutti i bit impostati a 1 o a 0

- Si convertono i valori restanti in notazione decimale.

- I valori così ottenuti vanno aggiunti al net_id originale per ottenere il subnet_id

Nell'esempio precedente siamo partiti dal net_id di classe B 202.20 e abbiamo definito 6 sottoreti aggiungendo 3 bit alla maschera di sottorete predefinita. L'elenco di tutte le combinazioni dei bit aggiuntivi dà:

000  001 010 011 100 101 110 111

Scartando i valori 000 e 111 e convertendo le combinazioni rimanenti nel formato decimale, si ottengono 6 valori:

.32. .64  .96. .128. .160. .192.

L'aggiunta al net_id originale fornisce i seguenti subnet_id:

202.20.32 202.20.64 202.20.96 202.20.128 202.20.160 202.20.192

Attenzione: tutti i subnet_id usano la maschera 255.255.224.0.

Il calcolo manuale non è agevole nei casi in cui il numero delle sottoreti è elevato, poiché vi sono troppe combinazioni possibili dei bit aggiuntivi. Ecco la procedura abbreviata per definire i subnet_id partendo dalla maschera di sottorete:

1. Si scrive l'ottetto aggiunto alla maschera di sottorete di default in notazione decimale.

2. Si converte il bit 1 meno significativo (quello all'estrema destra) di questo valore in notazione decimale. Si ottiene il valore dell'incremento per passare da un subnet_id al successivo. Questo valore è noto agli amministratori di rete come "delta". Il numero massimo di subnet_id da creare è (2^n)-2, dove  n è il numero di bit aggiuntivi usati nella Fase 1

3. Si aggiunge "delta" al net_id originale per ottenere il primo subnet_id

4. Si ripete il passo 3 per ogni subnet_id, aggiungendo ogni volta l'incremento "delta".

Nell'esempio precedente è stato usato il net_id di classe B 202.20 e sono stati create 6 sottoreti aggiungendo 3 bit alla maschera di sottorete di default. Si noti che b(2^3)-2=6 sottoreti.I bit addizionali che sono stati aggiunti alla maschera di sottorete predefinita sono 11100000.

Il bit all'estrema destra, convertito in decimale (00100000) è 32; quindi il valore dell'incremento delta è 32.

Le sottoreti create sono:

202.20			"delta" = 202.20.32

202.20.32		"delta" = 202.20.64

202.20.64		"delta" = 202.20.96

202.20.96		"delta" = 202.20.128

202.20.128		"delta" = 202.20.160

202.20.32		"delta" = 202.20.192

Attenzione Se si somma "delta" una volta di troppo, il subnet_id diventa non valido, perché l'ultimo ottetto corrisponde all'ultimo ottetto della maschera di sottorete (224).

### Fase 5

Gli host_id su ogni sottorete iniziano con il valore .001 nell'ultimo ottetto e continuano fino al subnet_id della sottorete successiva, meno uno.  La fase finale per creare indirizzi IP validi consiste nell'unire il subnet_id all'host_id.

Usando le sottoreti dell'esempio precedente, l’intervallo  di indirizzi IP per ogni sottorete è il seguente:

Sottorete		Primo indirizzo IP 	Ultimo indirizzo IP

202.20.32.0 		202.20.32.1		202.20.254

202.20.64.0 		202.20.64.1		202.20.95.254

202.20.96.0 		202.20.96.1		202.20.127.254

202.20.128.0 	202.20.128.1		202.20.159.254

202.20.160.0 	202.20.160.1		202.20.191.254

202.20.192.0 	202.20.192.1		202.20.233.254

# Variable Length Subnet Mask (VLSM)

A volte la lunghezza fissa della maschera risulta una limitazione.

Esempio: vogliamo creare 4 sottoreti A,B,C,D. Il fabbisogno di indirizzi è A:100, B:8, C:8 e D:4. Abbiamo un net_id classe C 196.68.20.x

Usando la maschera fissa 255.255.255.224 otteniamo 4 subnet da 30 indirizzi ciascuna.

Il numero totale di indirizzi validi, 120, è pari al fabbisogno, ma la ripartizione richiesta di indirizzi in subnet NON può essere soddisfatta. Dovrei usare 2 indirizzi in classe C contigui, con spreco di spazio di indirizzamento..

Soluzione: la tecnica Variable Length Subnet Mask (VLSM) usa una maschera che può avere lunghezza differente per subnet ottenute dallo stesso net_id

Rete A: 255.255.255.128 (126 host) (maschera di 25 bit)

Rete B,C,D: 255.255.255.240 (14 host) (maschera di 28 bit)

Attenzione: negli schemi VLSM si usano anche net_id di tutti 1 (la maschera 255.255.255.128 corrisponde all’unico net_id 196.68.20.128) ma NON quelli di tutti 0.

Intervalli di host validi per le varie sottoreti:

Rete A id 196.68.20.128

Indirizzi 196.68.20.129-254 (126 host)

Rete B: id 196.68.20.16

Indirizzi 196.68.20.17-31 (14 host)

Rete C: id 196.68.20.32

196.68.20.33-47 (14 host)

Rete D: id 196.68.20.48

Indirizzi 196.68.20.49-63 (14 host)

Attenzione: anche quando si usa VLSM, mettendo in AND un indirizzo con la maschera si ottiene sempre il subnet_id.

# Appendice: Tabelle

Tabella 1  la creazione di subnet partendo da un indirizzo e da una maschera di default di classe A.

Bit aggiuntivi			Sottoreti 		Numero massimo di 		Maschera

necessari			massime 		host per sottorete

(n)				(2^n-2)		(2^(24-n)-2)

0				0			16.777.214			255.0.0.0

1				non valido		non valido			non valido

2				2			4.194.302			255.192.0.0

3				6			2.097.150			255.224.0.0

4				14			1.048.574			255.240.0.0

5				30			524.286			255.248.0.0

6				62			262.142			255.252.0.0

7				126			131.070			255.254.0.0

8				254			65.534				255.255.0.0

Tabella 2: la creazione di subnet partendo da un indirizzo e da una maschera di default di classe B.

Bit aggiuntivi		Sottoreti 		Numero massimo di

necessari		massime 		host per sottorete		Maschera

(n)			(2^n-2)		(2^(16-n)-2)

0			0				65,534			255.255.0.0

1			non valido			non valido		non valido

2			2				16.382			255.255.192.0

3			6				8.190			255.255.224.0

4			14				4.094			255.255.240.0

5			30				2.046			255.255.248.0

6			62				1.022			255.255.252.0

7			126				510			255.255.254.0

8			254				254			255.255.255.0

Tabella 3: la creazione di subnet partendo da un indirizzo e da una maschera di default di classe C

Bit aggiuntivi		Sottoreti 		Numero massimo di

necessari		massime 		host  per sottorete		Maschera

(n)			(2^n-2)		(2^(8-n)-2)

0			0				254			255.255.255.0

1			non valido			non valido		non valido

2			2				62			255.255.255.192

3			6				30			255.255.255.224

4			14				14			255.255.2550.240

5			30				6			255.255.255.248

6			62				2			255.255.255.252

7			non valido			non valido		255.255.255.254

8			non valido			non valido		255.255.255.255